## Slide 1
温度使用范围 | -55℃~+105℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
额定电压范围 | 6.3V～100V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标称电容量范围 | 0.1～150OYF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标称电容量允许偏差 | ±20%(120Hz,20℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
漏 电 流 ( 2 0 ℃ ) | 1≤0.01CRVR or 3( μA),取较大者(2分钟)CR:标称电容量( μ F)UR： 额定电压(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
损耗角正切值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | R | 6.3 10 16 25 35 50 63 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | tg δ | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 
耐久性 | *于105℃施加额定电压1000小时，恢复16小时后， 电容器应满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高温贮存 | *于105℃贮存1000小时后， 电容器应满足以上耐久性要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
低温特性 阻抗比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
耐焊接热 | 在250℃的条件下， 电容器应在热板上保持30秒，然后从热板上取出电容器，让其在温度下恢复， 电容器应满足以下要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
贴片型铝电解电容器
VT系列
特长/用途
· 工作温度范 围宽 (-55 ℃ ~ + 105 ℃ )
· 适用于高密度表面组装，适用于再流焊 ·性能稳定、可靠性高
·符合ROHS指令
UR (V) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
Z（-25℃) /Z（+20℃) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Z（-40℃ ) /Z（+20℃) | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3
电容量变化率 | ≤±初始值10%以内
损 耗 角 正 切 | ≤初始规定值
漏电流 | ≤初始规定值
电容量变化率 | ≤±20%初始值以内
漏电流值 | ≤200%初始规定值
损 耗 角正 切 值 | ≤初始规定值
http://www.roqang.com
VT
规格表
13

## Slide 2
 | 6.3 |  | 10 |  | 16 |  | 25 |  | 35 |  | 50 | 
 | D×Lmm | mA | D×Lmm | mA | D×Lmm | mA | D×Lmm | mA | D×Lmm | mA | D×Lmm | mA
0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 23
0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 3.4
0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 4.1
0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 5
1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 10
2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 16
3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 13 | 4×5.4 | 16
4.7 |  |  |  |  |  |  | 4×5.4 | 22 | 4×5.4 | 22 | 5×5.4 | 23
10 |  |  |  |  | 4×5.4 | 28 | 5×5.4 | 28 | 5×5.4 | 30 | 6.3×5.4 | 32
22 | 4×5.4 | 29 | 5×5.4 | 30 | 5×5.4 | 39 | 6.3×5.4 | 55 | 6.3×5.4 | 60 | 6.3×7.7 | 51
33 | 5×54 | 34 | 5×5.4 | 34 | 5×5.4 | 35 | 6.3×5.4 | 65 | 8×6.5 | 84 | 6.3×7.7 | 70
47 | 5×5.4 | 46 | 6.3×5.4 | 48 | 6.3×5.4 | 70 | 6.3×5.4 | 70 | 6.3×7.7 | 80 | 6.3×7.7 | 80
100 | 6.3×7.7 | 71 | 6.3×5.4 | 69 | 6.3×5.4 | 70 | 6.3×7.7 | 100 | 8×10.5 | 296 | 8×10.5 | 230
220 | 6.3×7.7 | 120 | 6.3×7.7 | 120 | 6.3×7.7 | 120 | 8×10.5 | 320 | 10×10.5 | 435 | 10×10.5 | 375
330 | 8×10.5 | 290 | 8×10.5 | 305 | 8×10.5 | 425 | 10×10.5 | 450 | 10×10.5 | 450 |  | 
470 | 8×10.5 | 330 | 8×10.5 | 340 | 8×10.5 | 340 | 10×10.5 | 490 |  |  |  | 
1000 | 8×10.5 | 340 | 10×10.5 | 410 | 10×10.5 | 450 |  |  |  |  |  | 
1500 | 10×10.5 | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4×5.4 | 4×5.4 | 6.3×5.4 | 6.3×7.7 | 8×6.5 | 8×10.5 | 10×10.5
A | 18 | 21 | 24 | 24 | 29 | 29 | 32
B | 43 | 53 | 66 | 66 | 83 | 83 | 103
C | 43 | 53 | 66 | 66 | 83 | 83 | 103
E | 10 | 13 | 22 | 22 | 23 | 31 | 45
L | 54 | 54 | 54 | 77 | 65 | 105 | 105
H | 0.5～0.8 |  |  |  |  | 0.8～1.1 | 
频率 Frequency | 50Hz | 120Hz | 300Hz | 1KHz | ≥10KHz
系数 Coefficient | 0.70 | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 1.50
标称电容量、额定电压、额定纹波电流与外形尺寸对应表
Nominal capacitance,rated voltage,rated ripple current and case size table
http://www.roqang.com
VT
贴片型铝电解电容器
外形图及尺寸表 Case Size Table
额定纹波电流的频率系数
Frequency coefficient of rated ripple current
负极标示 47 标称容量
16V VT 系列名称
WV
μF
470
25V
VT
负极标识 1000 25V VT
额定电压
系列名称
额定电压
14
额定电压
标称容量
标称容量
系列名称
负极标识
≥